# LEGENDA  HMOT  :

obvodové zdivo domu tl. 450mm z cihel POROTHERM  30 P+D P10 (247/300/238) na

maltu M 2,5 s vnitřní štukovou omítkou a vnějším zateplovacím systémem tl.150mm

obvodové zdivo garáže tl. 400mm z cihel POROTHERM  24 P+D P10 (247/240/238) na maltu M 2,5 s vnitřní štukovou omítkou a vnějším zateplovacím systémem tl.150mm

vnitřní nosné zdivo tl. 300mm z cihel POROTHERM  30 P+D P15 (247/300/238) na maltu M 5 s oboustrannou vnitřní štukovou omítkou

vnitřní nosné zdivo tl. 250mm z cihel POROTHERM  24 P+D P15 (247/240/238) na maltu M 5 s oboustrannou vnitřní štukovou omítkou

vnitřní výplňové zdivo – příčky tl.150 resp.100mm z cihel POROTHERM  11,5 resp.8,0 P+D (115 resp. 80/497/238) na maltu M 2,5 s oboustrannou vnitřní štukovou omítkou

LEGENDA    POVRCHŮ :

a       klempířské prvky – TiZn (např. RHEIZINK)

- oplechování atiky, parapety oken

b      základní omítka fasády – stěrková omítka ve

světlém – smetanovém resp. bílém odstínu

c	omítka fasády garáže a vstupního parteru –

stěrková omítka v tmavě šedém odstínu

d	soklová část (perimetrové desky) opatřené

stěrkou – marmolitem (světle šedý odstín)

e	vnější výplně otvorů – plastové profily

(probarvené – z vnější strany tmavě šedé)

f	skleněné zábradelní výplně před franz.okny

ve 2.NP – součást dodávky oken

g	garážová sekční vrata – vodorovné lamely

v barvě tmavě šedé (zateplené)

h	nadstřešní část komínového tělesa (klient

uvažoval s nerezovým nástavcem…)